| 编号 | 品名 | 参数/备注 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议主扩声音箱 | 产品参数：型号：OM85H 类型：二分频 频率响应：60Hz-18k Hz 额定阻抗：8Ω 额定功率：120W 最大功率：240W 灵敏度：99dB 最大声压级：112dB 低音单元：8” ×1 高频单元：1” ×1 | 2 | 只 |
| 2 | 立体声专业功放 | 单边道额定输出功率：8欧姆 450W 4欧姆 1020W 双边额定输出功率：8欧姆 400W 4欧姆820W 桥接输出功率:8欧姆 1860W 4欧姆1650W 电源要求：AC-230V 50HZ-60HZ） 保护：限幅，热保护，短路 散热 | 1 | 台 |
| 3 | 会议主扩声音箱 | 产品参数：型号：OM85H 类型：二分频 频率响应：60Hz-18k Hz 额定阻抗：8Ω 额定功率：120W 最大功率：240W 灵敏度：99dB 最大声压级：112dB 低音单元：8” ×1 高频单元：1” ×1 | 2 | 只 |
| 4 | 立体声专业功放 | 单边道额定输出功率：8欧姆 450W 4欧姆 1020W 双边额定输出功率：8欧姆 400W 4欧姆820W 桥接输出功率:8欧姆 1860W 4欧姆1650W 电源要求：AC-230V 50HZ-60HZ） 保护：限幅，热保护，短路 散热 | 1 | 台 |
| 5 | 高效反馈抑制器 | 技术参数SPECIFICATIONS 交流电源 · 电压230/115 VAC,±10%,50/60 Hz · 涌入电流1.5 A,230 VAC / 3 A,115 VAC · 最大功耗50 VA 性能 · 采样率 (fs) 32 kHz · 频率响应125 Hz - 15 kHz · 失真< 0.1 %(1 kHz 时) · 增益(旁路模式) 0 dB 线路输入, ?24 / 36 / 48 dB 话筒输入 · 增益(激活模式) 0 dB 线路输入, ?24 / 36 / 48 dB 话筒输入 · 信噪比> 90 dB · 信号延迟< 11 毫秒 · 解联器频移,多达 5 Hz · 屏蔽噪音 · 话筒/线路输入1 个 · 连接器3 针 XLR,5 针 DIN,平衡 · 最大电平18 / 6 / -6 dBV 线路输入, ?-18 / -30 / -42 dBV 话筒输入 · 阻抗10 千欧 / 2 千欧(线路 / 话筒) ?CMRR >25 dB(50 Hz 至 20 kHz) · 幻象电源16 V(仅限话筒,可切换) · 优先控制环路,DIN 插针 4 和 5 · 话筒输入1 x · 连接器3 针 XLR,5 针 DIN,平衡 · 最大电平-18 / -30 / -42 dBV · 阻抗2 千欧 · 幻象电源16 V(可切换) · 优先控制环路,DIN 插针 4 和 5 | 1 | 台 |
| 6 | DSP数字前级效果器 | 技术参数： ◆ 型号： 3通道TL3000 ◆ 音乐通道增益：MAX：12dB ◆ 麦克风灵敏度：64mV (Out：4V) ◆ 信噪比：>80dB 输入电压：~220V 50Hz ◆ 尺寸（长×宽×高）： 483×225×52mm ◆ 净重： 3.7Kg 毛重： 4.5Kg | 1 | 台 |
| 7 | 无线领夹主机 | ▲UHF 800个频率点可选用，群组模式或步进先取模式设定工作频率。 ▲一键式红外数据对频，将发射机与接收机的工作频率同步。 ▲先进的数字式锁调静噪技术，可有效阻隔环境中的噪杂射频干扰。 ▲各种话筒发射单元可随意选配，支持多套同时使用， | 2 | 台 |
| 8 | 无线领夹话筒 | ▲UHF 800个频率点可选用，群组模式或步进先取模式设定工作频率。 ▲一键式红外数据对频，将发射机与接收机的工作频率同步。 ▲先进的数字式锁调静噪技术，可有效阻隔环境中的噪杂射频干扰。 ▲各种话筒发射单元可随意选配，支持多套同时使用！ | 8 | 只 |
| 9 | 无线话筒 | ◆ 行业首创自动人手感应专利技术,话筒离开人手静止后3内秒自动静音(任意方向,任意角度放置均可),5分钟后自动节能进入待机状态,15分钟后自动关机并且彻底切断电源,是一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风 ◆ 全新的音频电路构架,高音细腻,中低频强劲,特别是在声音的细节上具有完美的表现 力。超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如 ◆ 全新概念的数字导频技术,彻底解决KTV包房相互串频现象,永不串频! | 1 | 套 |
| 10 | 调音台 | 1.内置24-bit DSP效果器，48KHz采样频率，32种效果模式，断电记忆。CD液晶显示，操作简便 2.输入通道3段均衡，单声道均衡中频参量可调，输出双7段图视均衡 3.标准双12段电平表，精确显示各种输出电平 4.多种输出选择：2路左右主混合输出、2路编组输出、2路辅助’2路控制室##输出及双轨录音输出，耳机输出 5.外置大容量电源，48V幻想电源 6.可配标准安装机架 7.SMT工艺，进口电位器，推动平滑，性能稳定 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序 | 单边道额定输出功率：8欧姆 660W 4欧姆 1170W 双边额定输出功率：8欧姆 600W 4欧姆 900W 桥接输出功率:8欧姆 1860W 4欧姆 2430W 输入灵敏度：0.75V/1.0V/1.4V 电源要求：AC-230V 50HZ-60HZ） 保护：限幅，热保护，短路 散热：前面板到后面板 尺寸:483x430x88mm 净重:22kg 毛重：24kg | 1 | 台 |
| 12 | 防震机柜 | 16U专业防震机柜、带调音台位 | 1 | 个 |
| 13 | 音箱线 | 纯无氧铜护套线 | 80 | 米 |
| 14 | 安装调试费 | 音响吊杆吊架、线材、安装工资等 | 1 | 间 |

窗体顶端

窗体底端